Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora :

# Názov stavby :	Náučný chodník – „Okolím Rajeckého hradu“

# Jasenové, Rajec, č. par. 231, 914/3, 2132/1, 2537, 1835

# Miesto stavby :	Rajec, Jasenové

# Okres	:		Žilina

Kraj :			Žilinský

# Charakter stavby :	Novostavba

Investor :		Mestský úrad Rajec,

Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Hlavný projektant :	Ing. arch. Igor Klein, autorizovaný architekt

Autor návrhu : 	Ing. arch. Igor Klein

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku :

2.1. Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia :

Zámerom projektu je spropagovanie okolia mesta Rajec s využitím miestnych prírodných daností prostredníctvom jestvujúceho turistického chodníka vedúceho od vstupu do kúpaliska Veronika cez hrebeň kopca Dubová až do obce Jasenové a späť.

Návrh realizačného projektu vychádza z prírodných, geografických a historických prvkov v obciach, ktoré sú spájané jednou líniou a celkovo tak vytvárajú náučný chodník.

Riešený náučný chodník je v kopcovitom teréne s najnižšou nadmorskou výškou 443 m n. m. v obci Rajec a s najvyššou nadmorskou výškou 728 m n. m. na kopci Dubová. Na tejto trase je pod vrcholom kopca Dubová dobre viditeľné široké okolie a aj preto je to ideálne miesto pre osadenie rozhľadne, ktorá bude slúžiť ako vyhliadkový bod náučného chodníka.

V projekte sú uskutočnené minimálne stavebné zásahy do charakteru obcí. Ide skôr o bodové zvýraznenie jednotlivých prvkov.

Riešenie projektu bolo koncipované zo základných téz s informačnou funkciou.

Projekt je realizovaný v rámci  Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" a prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" na mikroprojekt s názvom: Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

# 2.2. 	Zdôvodnenie stavby v danom území a jeho využitie, špecifikovanie jej výrobných a technických cieľov a technického stavu

Predložený návrh je spracovaný v zmysle požiadaviek, podmienok a pripomienok objednávateľa a osobami zúčastnenými na projekte. Riešenie rešpektuje pôvodné historické, priestorové a funkčné danosti riešenej lokality.

Náučný chodník začína informačnou tabuľou pred Mestským múzeom Rajec na Námestí SNP v Rajci, ktorý navádza návštevníkov cez jestvujúcu komunikáciu pre peších na existujúci turistický chodník.

Turistický chodník miestneho významu prechádzajúci z Turca na Považie cez Rajec bude doplnený a rozšírený o  informačné tabule, na ktorých sa turisti dočítajú zaujímavosti o miestnej faune, flóre a histórii okolia Rajca a taktiež doplnenie o nový mobiliár pre oddychové zóny. Pod vrcholom  kopca Dubová sú vhodné podmienky pre osadenie rozhľadne s vyhliadkou na široké okolie Rajeckej doliny a panorámu Malej Fatry .

Turistický chodník následne pokračuje po hrebeni kopca na Rajecký hrad, kde bude osadená informačná tabuľa opisujúca históriu Rajeckého hradu a jeho okolia, so zhotovením repliky obrany hradu – palisády. Chodník pokračuje do obce Jasenové. Do mesta Rajec vedie spätný turistický chodník popri potoku Čierňanka, ktorý končí v počiatočnom bode náučného chodníka pri vstupe na kúpalisko Veronika.

Každé stanovište je vyznačené plošnou a aj informačnou identifikáciou so smerníkmi. Celkovo je návrh zložený zo sústavy stanovíšť spojených do jednej línie s oddychovými zónami a historickou časťou, čo vytvára náučný chodník. Na troch miestach stanovišťa je priestor doplnený mobiliárom – odpočinkovými lavičkami, smetnými košmi, ktoré dopĺňajú funkčnosť náučného chodníka.

Body náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“:

Bod  č.1

Umiestnenie: Priestor pred budovou  múzea na Námestí SNP, (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 231)

Informačná tabuľa č.1

Obsah: Opis náučného chodníka, schéma s vysvetlivkami, technické údaje o trase.

Bod  č.2

Umiestnenie: Priestor za mostom potoka Čierňanka, v blízkosti vstupu do areálu kúpaliska Veronika, (k.ú. Rajec,  KNC číslo parcely 914/3)

Informačná tabuľa č.2

Obsah: Opis náučného chodníka, schéma s vysvetlivkami, technické údaje o trase.

Bod  č.3

Umiestnenie: Priestor na začiatku zalesneného pásma, (k.ú. Rajec,  KNC číslo parcely 2132/1)

Informačná tabuľa č.3

Obsah: Opis náučného chodníka, schéma s vysvetlivkami, technické údaje o trase, vyznačenie reálnej polohy na trase, informácia o zhotoviteľovi.

Bod  č.4

Umiestnenie: Priestor pri vysokonapäťovom vedení, (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 2537)

Informačná tabuľa č.4

Obsah: „Zvieratá lesov  v okolí Rajca“. Opis zvierat s vyobrazením vybraných druhov špecifických pre Rajeckú kotlinu.

Oddychová zóna – drevené posedenie so stolom a lavičkami zhotovené z polovičných kmeňov + smetný kôš

Bod  č.5

Umiestnenie: pod stúpaním na Dubovú, (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 2537)

Informačná tabuľa č.5

Obsah: „Rastliny Rajeckej kotliny“. Opis rastlín s vyobrazením vybraných druhov špecifických pre Rajeckú kotlinu.

Bod  č.6

Umiestnenie: pod horizontom vrchu Dubová, (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 2537)

Informačná tabuľa č.6

Obsah: „Popis okolia - vyhliadky“. Panoramatická fotografia okolia s popisom názvov jednotlivých  vrchov, pohorí, údolí, obcí, prípade iných vybraných toponymických názvov.

Bod  č.7

Umiestnenie: pod horizontom vrchu Dubová, (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 2537)

Rozhľadňa -  viacpodlažná konštrukcia, pozostávajúca z vyhliadky na dvoch  úrovniach

Oddychová zóna – drevené posedenie so stolom a lavičkami zhotovené z polovičných kmeňov + smetný kôš

Bod  č.8

Umiestnenie: za horizontom vrchu Dubová  (k.ú. Jasenové,  KNE číslo parcely 1835)

Informačná tabuľa č.7

Obsah: „Hmyz v okolí Rajca“. Opis drobného hmyzu s vyobrazením vybraných druhov špecifických pre Rajeckú kotlinu.

Bod  č.9

Umiestnenie: za horizontom vrchu Dubová, (k.ú. Jasenové,  KNE číslo parcely 1835)

Informačná tabuľa č.8

Obsah: „Naše operence“. Opis vtáctva typického pre okolie Rajca s ich vyobrazením.

Bod  č.10

Umiestnenie: v strede horizontu Dubová, (k.ú. Jasenové,  KNE číslo parcely 1835)

Informačná tabuľa č.9

Obsah: „História Rajca (kotliny)“. Opis historicky dôležitých faktov o Rajci a Rajeckej kotline.

Bod  č.11

Umiestnenie: pod hradom, (k.ú. Jasenové,  KNE číslo parcely 1835)

Replika opevnenia hradu „palisáda“  - replika palisády zhotovená z kmeňov stromov v rade, osadené do zeme so štrkovo-kamenným obsypom základu

Bod  č.12

Umiestnenie: pri hrade, (k.ú. Jasenové,  KNE číslo parcely 1835)

Informačná tabuľa č.10

Obsah: „História rajeckého hradu“. Dejinný opis vzniku hradu, jeho stavebno-technického riešenia, s nákresom.

Oddychová zóna – drevené posedenie so stolom a lavičkami zhotovené z polovičných kmeňov + smetný kôš

Navrhovaný mobiliár

Sedenie:		navrhnuté je sedenie z polovičných kmeňov,

na spevnenej ploche zo štrkového kameniva

frakcie ø16/32, hr. 150mm

Stôl:			návrh z polovičných kmeňov, na do spevnenej ploche zo

štrkového kameniva frakcie ø16/32, hr. 150mm

Odpadkový kôš:	návrh materiálu z kovového pozinkovaného rámu s dreveným

opláštením a s prekrytím, osadený na betónovej pätke rozmerov

50x50x50 cm

Informačné tabule:	návrh nosnej konštrukcie z oceľového pozinkovaného rámu JÄCKL

40/40-3, plochy informačnej tabule z materiálu allubond 520/720, 			kotvenie do betónového základu

Dotknuté pozemky:

Prvé stanovište sa nachádza na Námestí SNP v meste Rajec pred Mestským múzeom Rajec na KNC parcele č. 5, ktorá je totožná s KNE parcelou 231 a 230 vo vlastníctve mesta Rajec evidované na LV č. 3333 vo vlastníctve mesta Rajec.

Druhé stanovište informačnej tabule bude za potokom Čierňanka KNC parcele č. 914/3 evidovanej na LV č. 1500 vo vlastníctve Mesta Rajec.

Následne pokračuje chodník cez KNC parcelu č. 2132/1.

V k.ú. Jasenové po hrebeni zasahuje do KNE parcely č. 1835 – lesné pozemky o celkovej výmere 453846 m2 v lokalite Zadná Rychlovka, Predná Rychlovka a Hradisko, potom prechádza cez KNE parcelu č. 1836 - lesné pozemky o celkovej výmere 70448 m2 v lokalite Zadná do údolia, kde je jestvujúci turistický chodník. Tieto parcely sú evidované na LV č. 478 vo vlastníctve podielnikov Urbár Jasenové.

Navrhovaná trasa náučného chodníka zasahuje do KNC parcely č. 2132/1 - trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 29671 m2,  lokalita Priečne na Skotni a Priečne pod Dubovou, ktorá je evidovaná  na LV č. 1500 vo vlastníctve mesta Rajec. Následne prechádza do lesa Dubová, cez KNE parcelu č. 2537– trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 481 141 m2. Lokalita Kiapeška je evidovaná na LV č. 2207 vo vlastníctve podielnikov Cenzuálneho spolumajiteľstva  Rajec, PS.

V danej lokalite sa z verejných inžinierskych sietí nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete, vedenia či prípojky, ktoré však neovplyvňujú projekt významne, nakoľko sa návrh realizuje v povrchovej časti terénu.

3. Prehľad východiskových podkladov :

- kópia z katastrálnej mapy

- fotodokumentácia

- požiadavky objednávateľa

- obhliadka terénu

4. Členenie stavby :

Stavba z hľadiska stavebných objektov nie je členená a tvorí jeden celok.

5. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu, súvisiace investície :

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú zástavbu.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :

Prevádzkovateľom objektu bude stavebník - investor.

7. Termíny začatia a ukončenia :

Vypracovanie projektovej dokumentácie : august 2016

Predpokladaný termín začatia : podľa termínov objednávateľa

Predpokladaný termín ukončenia : podľa termínov objednávateľa

8. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby

do užívania :

Stavba sa odovzdá do užívania naraz ako jeden prevádzkový celok.

9. Skladba projektu

A 	SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B	VÝKRESOVÁ ČASŤ: 	01 KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

02 PLÁN NÁUČNÉHO CHODNÍKA

03 MOBILIÁR ODDYCHOVÁ ZÓNA

04 MOBILIÁR - PALISÁDY

C	ROZPOČET

V Žiline 8 / 2016						Vypracoval : Ing. arch. Igor Klein