Súhrnná technická správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora :

# Názov stavby :	Rozhľadňa

# Rajec, č. par. KNE 2537

# Miesto stavby :	Rajec, Jasenové

# Okres	:		Žilina

Kraj :			Žilinský

# Charakter stavby :	Novostavba

Investor :		Mestský úrad Rajec,

Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec

Hlavný projektant :	Ing. arch. Igor Klein, autorizovaný architekt

Autori návrhu : 	Ing. arch. Igor Klein

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku :

2.1. Údaje o stavbe a bilancia plôch :

Zastavaná plocha:			  10,72 m2

Obostavaný priestor :	 	86,767 m3

2.2. Stručný opis stavby a jej prevádzky :

    - Umiestnenie a napojenie stavby

Stavba rozhľadne je situovaná v katastrálnom území obce Rajec, KNE číslo parcely 2537 v Žilinskom okrese v kopcovitom teréne pod vrcholom  vrchu Dubové. K rozhľadni bude viesť náučný chodník, ktorý využíva existujúce pešie komunikácie a existujúci turistický chodník. Pozemok je umiestnený mimo zastavané územie obce. Prístup k objektu je navrhnutý náučným chodníkom zo severozápadnej strany, ktorý začína v centre Mesta Rajec.

Začiatok trasy je v priestoroch pred budovou múzea na Námestí SNP k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 231, ďalej pokračuje smerok k potoku Čierňanka cez pozemok k.ú. Rajec,  KNC číslo parcely 914/3

Pomocou poľnej komunikácie na dostaneme na začiatok zalesneného pásma, (k.ú. Rajec,  KNC číslo parcely 2132/1), ktorý umožňuje prístup (k výstavbe objektu) pre dopravu pomocou lesných ciest, ktoré sú súčasťou lesnej dopravnej siete, určených na zvážanie dreva...

Parcela pod horizontom vrchu Dubová (k.ú. Rajec,  KNE číslo parcely 2537) tvorí najvyšší bod vrchu a so sklonom terénu je orientovaná na juhovýchodnú stranu.

V súčasnosti sa na pozemku nachádza nízky lesný porast a rúbanisko. Z vrchu Dubové je veľmi dobre viditeľné široké okolie a aj preto bol ideálny pre osadenie a umiestnenie navrhovaného objektu, ktorý bude slúžiť ako vyhliadkový bod  turistického, náučného chodníka „Okolím Rajeckého hradu“ realizovaného v rámci  Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" a prioritnej osi 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania" na mikroprojekt s názvom: Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“

# Realizácia stavby rozhľadne nezasahuje do ochranných pásiem jestvujúcich sietí. Stavba nebude napojená na inžinierske siete.

# 2.2.2 	Dispozičné riešenie

Rozhľadňa je navrhnutá ako otvorená oceľová konštrukcia v tvare kvádra s vyhliadkovou plochou na dvoch úrovniach. Pôdorys základne rozhľadne  bude pravidelného – obdĺžnikového tvaru o rozmere 2,945 m x 5,425 m.  Výška rozhľadne bude 7,580 m. Rozhľadňa bude mať dve vyhliadkové plošiny v úrovniach +3,960 (2NP) a +6,480 (3NP). Najvyššia vyhliadková plošina (3NP) je vysunutá do prostredia, aby vznikol panoramatický pohľad na krajinu bez výrubu existujúceho porastu. Prístup na jednotlivé plošiny je opakovaným dvojramenným oceľovým schodiskom s podestami. Schodisko je umiestnené v strede kvádra.

Stavba bude slúžiť ako oddychovo-športová zóna s cieľom priblížiť návštevníkom flóru biotopov a oboznámiť ich s typickou faunou a flórou Malej Fatry prostredníctvom 12 náučných panelov popri náučnom chodníku v lesnom poraste.

# 2.2.3	Konštrukčné a materiálové riešenie

Rozhľadňa bude založená na železobetónovej základni.

# Nosný systém rozhľadne je navrhnutý pomocou oceľovej konštrukcie žiarovo zinkovanej, ktorú tvoria oceľové stĺpy UNP 200, sústava oceľových väzníc UNP 200  a rámových priečlí UNP 160, ktoré vytvárajú 2 vyhliadkové plošiny. Vertikálnu komunikáciu umožňuje oceľové schodisko, ktorého nosnú časť tvoria 4 oceľové profily U 200.

# Objekt z materiálového a tvarového hľadiska vychádza z modernej architektúry a svojím riešením je v súlade s  charakterom okolitej krajiny a zástavby.

2.3. Technický opis stavby :

Zemné práce :

# V súčasnosti sa na predmetnom pozemku nenachádza lesný porast, iba nízke kroviny a rúbanisko, ktoré bude potrebné pred začatím zemných prác odstrániť. V miestach, kde budú ukotvené všetky nosné prvky (stĺpy rámovej konštrukcie, nosná časť schodiska...), je potrebné urobiť prehĺbené výkopy pre základové pätky a výkop pod samotnú železobetónovú základňu. Po dokončení stavby nebude v okolí rozhľadne vysadená nová zeleň.

Základové konštrukcie :

Základovú konštrukciu tvorí železobetónová doska hr. 200 mm s rozmermi 2 945 x 5 425 mm spojená so základovými železobetónovými pásmi pod nosnými časťami objektu (stĺpy rámovej konštrukcie, nosná časť schodiska...). Základové železobetónové pásy pod hlavnými stĺpmi a schodiskovými stĺpmi majú rozmery 800 x 5425 mm a hĺbku 1 500 mm.

Všetky základové konštrukcie sú tvorené monolitickým železobetónom. Pod základmi bude zhutnené štrkodrvinové lôžko frackie ø16/32 hr. 300 mm.

Základy sú navrhnuté podmienečne na únosnosť v základovej škáre 180 kPa. Keďže sa jedná o jednoduchý objekt je nutné, aby bol pred realizáciou vypracovaný podrobný geologický prieskum a základy je nutné opätovne prepočítať na existujúcu geologickú skladbu podložia.

Zvislé konštrukcie :

Hlavných nosných 8 stĺpov (rámová konštrukcia) sú navrhnuté z oceľových profilov UNP 200 a tvoria hrany kvádra. Tie sú horizontálne prepojené sústavou oceľových väzníc UNP 200, ktoré vytvárajú jednotlivé 2 podlažia a zábradlie vyhliadkových plošín. Spoje sú prevedené ako tuhé, lebo zabezpečujú aj stabilitu objektu proti horizontálnym účinkom od vetra. Po okrajoch kolmo na horizontálne väznice sú napojené rámové priečle UNP 160, ktoré dotvárajú a stužujú rámovú konštrukciu.

Nosná konštrukcia podlahy je tvorená oceľovými väznicami, ktoré sú kĺbovo uchytávané do obvodových a stredových väzníc.

V strede kvádru je navrhnuté otvorené oceľové schodisko, ktoré sprístupňuje jednotlivé vyhliadkové plošiny v rôznych výškových úrovniach. Nosnú časť schodiska tvoria 4 oceľové profily UNP 200. Podesty a nástupnice sú navrhnuté z oceľových žiarovo zinkovaných roštov. Schodiskové ramená tvoria schodnice z profilov U160. Ramená sú zvárané vo výrobni.

Stabilitu rozhľadne taktiež zabezpečujú oceľové stužidlá DETAN ø16, ktoré majú aj zavetrovaciu funkciu.

Celá konštrukcia bude opatrená ochrannou vrstvou zinku. Na mieste stavby budú všetky spoje riešené ako skrutkované.

Vodorovné konštrukcie :

Rozhľadňa bude mať dve vyhliadkové plošiny v úrovniach +3,960 (2NP) a +6,480 (3NP). Tie sú tvorené sústavou oceľových väzníc z UNP 200 a rámových priečlí UNP 160.

Úpravy povrchov :

Vonkajšie povrchové úpravy:

- oceľové konštrukcie – žiarovo zinkované

- obklad – drevoplastové dosky WPC – farebný odtieň borovica

Podlahy :

Podlaha na jednotlivých troch podlažiach i na schodisku je navrhnutá z oceľových žiarovo zinkovaných podlahových roštov hr 30 mm. Nosná páska má rozmery 30 x 3 mm a oko 30 x 30 mm.

Nášľapnú vrstvu na základovej  ŽB doske tvorí dlažba z lomového kameňa, hr. 45mm

Nátery :

Všetky oceľové konštrukcie budú žiarovo zinkované.

Bezpečnosť a ochrana zdravia :

Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia

organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a

jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy

bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:

• zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

• ustanoveniami vyhlášky č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

• nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

• ustanoveniami vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,

• nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

2.4. Starostlivosť o životné prostredie :

Stavba a jej prevádzka svojím charakterom nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie. V objekte sa nebudú skladovať žiadne nebezpečné, jedovaté ani horľavé látky.

3. Vznik a likvidácia odpadov :

V priebehu realizácie objektu aj po jeho uvedení do prevádzky budú vznikať rôzne druhy odpadov, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodárstva (t.č. Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.24/2004 Z.z.; Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch; Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

3.1. pREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV

a.,Realizácia projektu – stavebné práce

Predpokladané druhy odpadov

Počas realizácie objektu je predpoklad vzniku odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie ostatných odpadov (O) a nebezpečných odpadov (N). Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v tab. č. 1.

| Tab. č. 1 | Predpokladaný vznik odpadov počas realizácie projektu |
| --- | --- |

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spôsob | Odberateľ |
| 150110 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | N | zhromažďovanie | fa oprávnená na zneškodňovanie NO |
| 150202 | absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, kontaminované nebezpečnými látkami | N | zhromažďovanie | fa oprávnená na zneškodňovanie NO |
| 170201 | drevo | O | zhodnocovanie skládkovanie | vhodná skládka |
| 170203 | plasty | O | zhodnocovanie skládkovanie | fa spracujúca plasty vhodná skládka |
| 170405 | železo a oceľ | O | zhodnocovanie | Zberne surovín |
| 200301 | zmesový komunálny odpad | O | zhromažďovanie skládkovanie | vhodná skládka |

Nakladanie s odpadmi

S odpadmi vzniknutými v rámci realizácie objektu musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.24/2004 Z.z.; Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch). Vzhľadom na to, že v prvej fáze sa jedná predovšetkým o stavebný odpad, bude potrebné dôsledne dbať na triedenie stavebných odpadov v zmysle § 40c zákona č.24/2004 Z.z. tak, aby bolo možné zhodnotenie jednotlivých komodít stavebného odpadu.

Odpady zaradené do kategórie „O“ – ostatné, budú uložené v nádobách na to určených a vhodne rozmiestnených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) vo vnútri areálu staveniska a bude zabezpečené ich priebežné zhodnocovanie (železo, plech a pod.), alebo zneškodňovanie na vhodnom zariadení (skládka) v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie, resp. vlastnými vozidlami.

Nebezpečné odpady (odpady kategórie N) musia byť uložené v kontajneroch, alebo nádobách určených len na tento účel. Kontajnery musia byť označené výstražnou značkou a identifikačným listom nebezpečného odpadu. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých kategórií tak, aby nedošlo k ich zmiešaniu.

Nádoby určené na zhromažďovanie musia byť nepriepustné a musia byť umiestnené v prestrešenom a uzamykateľnom sklade nebezpečných odpadov tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu alebo znehodnoteniu.

V prípade kvapalných nebezpečných odpadov, musia byť obaly z obsahom kvapalných nebezpečných odpadov umiestnené v záchytnej vani, ktorej rozmery musia zodpovedať príslušným predpisom. Zneškodňovanie odpadov musí byť zabezpečené u oprávneného zneškodňovateľa príslušného druhu odpadu.

Manipulovať s nebezpečným odpadom môžu len osoby oboznámené s havarijným plánom pre prípad úniku nebezpečných látok do životného prostredia a poučené o povinnostiach vyplývajúcich pre nakladanie s nebezpečným odpadom s platnej legislatívy.

Pri výjazde vozidiel z miesta staveniska na verejnú komunikáciu je potrebné aby boli vozidlá náležite očistené!

V prípade realizácie objektu externými firmami je potrebné zmluvne zabezpečiť kompetencie a zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných legislatívnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

b., Prevádzkovanie vybudovaného objektu

Predpokladané druhy odpadov

Počas užívania objektu bude v prevažnej miere vznikať komunálny odpad, a niektoré druhy nebezpečných odpadov vznikajúcich pri údržbe a opravách objektu.

Po realizácii objektu je predpoklad vzniku odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, do kategórie ostatných odpadov (O) a nebezpečných odpadov (N). Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v tab. č. 2.

| Tab. č. 2 | Predpokladané druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke objektov projektu |
| --- | --- |

| Kód odpadu | Názov odpadu | Kateg. | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spôsob | Odberateľ |
| 150110 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | N | zhromažďovanie | fa oprávnená na zneškodňovanie NO |
| 150202 | absorbenty, filtračné materiály, vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, kontaminované nebezpečnými látkami | N | zhromažďovanie | fa oprávnená na zneškodňovanie NO |
| 200201 | biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo zelene) | O | zhodnotenie | fa zhodnocujúca tento druh odpadu |
| 200301 | zmesový komunálny odpad | O | skládkovanie | vhodná skládka |

Nakladanie s odpadmi

S odpadmi vzniknutými v rámci prevádzky objektu musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.24/2004 Z.z.; Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch).

V rámci areálu musia byť určené priestory pre zhromažďovanie všetkých vznikajúcich druhov odpadu. Vyčlenené priestory musia vyhovovať požiadavkám legislatívy najmä z hľadiska zabezpečenia úniku, odcudzenia alebo znehodnotenia nebezpečných odpadov.

Pri nakladaní s komunálnym odpadom je nutné zaviesť separáciu zhodnotiteľných komodít (papier, sklo, kovy, plasty) a zabezpečiť ich oddelené zhromažďovanie. Pritom je potrebné riadiť sa VZN obce Terchová a možnosťami pre zhodnotenie uvedených komodít. Obdobne je potrebné zabezpečiť aj zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov.

Odpady zaradené do kategórie „O“ – ostatné, budú uložené v nádobách na to určených a vhodne rozmiestnených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) vo vnútri pozemku a bude zabezpečené ich priebežné zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie na vhodnom zariadení (skládka) v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie, resp. vlastnými vozidlami.

Nebezpečné odpady (odpady kategórie N) musia byť uložené v kontajneroch, alebo nádobách určených len na tento účel. Kontajnery musia byť označené výstražnou značkou a identifikačným listom nebezpečného odpadu. Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých kategórií tak, aby nedošlo k ich zmiešaniu. Nádoby určené na zhromažďovanie musia byť nepriepustné a musia byť umiestnené vo vyčlenenom priestore tak, aby nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu alebo znehodnoteniu, alebo k ich úniku do okolitého prostredia. Zneškodňovanie odpadov musí byť zabezpečené u oprávneného zneškodňovateľa príslušného druhu odpadu.

3.2.  Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č.24/2004 Z.z.; Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch; Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení,

- zhromažďovať rôzne druhy odpadov oddelene tak, aby nemohlo dôjsť k ich zmiešaniu, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, a na mieste na tento účel určenom,

- dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu štátnej správy,

- využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti), alebo zabezpečiť ich zhodnotenie u iných organizácií,

- zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch,

- vypracovať havarijný plán o povinnostiach v prípade havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom,

- pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy,

- vypracovať program odpadového hospodárstva, v ktorom bude uvedený výhľadový stav v oblasti vzniku odpadov do ďalších rokov

Pri nakladaní s látkami škodiacimi vodám (ropné látky, náterové hmoty a pod.) vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle príslušných legislatívnych opatrení  (zákon NR SR č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a tento predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.

3.2.3.	Ohrozenie životného prostredia pri nakladaní s odpadmi

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie objektu aj v priebehu prevádzky stavby nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté nebezpečné druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia, za predpokladu dodržania havarijného plánu vypracovaného pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

Hluk a vibrácie :

Pri výstavbe objektu bude vznikať hluk pri prevádzke stavebných a dopravných mechanizmov.

Prevádzka samotného objektu po jeho odovzdaní do užívania vzhľadom na svoj charakter a rozsah nepredpokladá vznik hluku, ktorý by mohol mať vplyv na vnútorné pracovné prostredie alebo na okolie.

Pri prevádzke objektu nebudú vznikať zdraviu škodlivé vibrácie.

Žiarenie a iné fyzikálne polia :

Uvažovanou činnosťou nebude vznikať žiarenie ani iné fyzikálne polia.

Teplo, zápach a iné výstupy :

Prevádzkou objektu nebude vznikať teplo, zápach a iné výstupy v takej miere, aby bolo potrebné realizovať opatrenia na ich elimináciu.

4. Prehľad východiskových podkladov :

- kópia z katastrálnej mapy

- fotodokumentácia

- požiadavky objednávateľa

5. Členenie stavby :

Stavba z hľadiska stavebných objektov nie je členená a tvorí jeden celok.

6. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu, súvisiace investície :

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú zástavbu.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :

Prevádzkovateľom objektu bude stavebník - investor.

8. Termíny začatia a ukončenia :

Vypracovanie projektovej dokumentácie : august 2016

Predpokladaný termín začatia : podľa termínov objednávateľa

Predpokladaný termín ukončenia : podľa termínov objednávateľa

9. Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby

do užívania :

Stavba sa odovzdá do užívania naraz ako jeden prevádzkový celok.

10. Skladba projektu

A 	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B 	VÝKRESOVÁ ČASŤ: 	01	PÔDORYS ZÁKLADOV, REZ A 1 - 1

02 	PÔDORYSY 1.NP (+ 1,800 A + 4,320),

+ PODLAHA

03 	PÔDORYSY 2.NP (rezané vo výške

+6,850), + PODLAHA

04	REZ A – A

05	POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

06	POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

07	POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ,

SEVEROZÁPADNÝ

08	VIZUALIZÁCIA

09	VIZUALIZÁCIA

10	VIZUALIZÁCIA

11	VIZUALIZÁCIA

12	VIZUALIZÁCIA

C	ROZPOČET

V Žiline 8 / 2016						Vypracoval : Ing. arch. Igor Klein